Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH

Wizualizacja pokoju mieszkalnego

1.  Łóżko pojedyncze 90x200cm  - 4 sztuki

Wymiary i opis łóżka:

- powierzchnia spania:  90x200 cm;

- szerokość całkowita: 90 cm;

- długość całkowita: 204 cm

- wysokość w najwyższym punkcie: 58 cm;

- wysokość powierzchni spania od podłogi 39 cm;

- wymiary pojemnika na pościel 159x80x22 cm;

- brak szczytu od strony nóg;

- rama łóżka spoczywająca  w całości na podłożu;

- zagłówek zaokrąglony;

- materac na wkładzie bonellowym wykonanym z wytrzymałej stali wysokowęglowej;

- tkanina  materaca o wysokiej odporność na ścieranie i rozciąganie;

- pod materacem pojemnik na pościel;

- konstrukcja łóżka umożliwiająca ich zestawienie;

- kolor ramy i zagłówka płyta 18mm: dąb sonoma trufle;

- łóżka prawo i lewo stronne - ilości do ustalenia po wyborze oferty;

- tkanina na materac kolor Lama Brąz 1089;

- wzór łóżka zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

2. Biurko pojedyncze 80x70 cm - 54 sztuki

Wymiary i opis:

- szerokość całkowita 80 cm

- głębokość całkowita 70 cm

- wysokość 75 cm

- nogi stalowe w kolorze chrom zgodnie z zdjęciem wizualizacji powyżej połączone kształtownikiem pod blatem, zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nóg przykręcanych pojedynczo do blatu. Nogi muszą być wyposażone w stópki zapobiegające rysowaniu się podłóg.

- wzór nóg stalowych do biurek zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- blat należy wykonać o grubości 36 mm (2x płyta MDF o gr. 18mm)

- wszystkie krawędzie należy obrobić maszynowo okleiną pcv w kolorze płyty 
o szer. 36 mm

- kolor płyty gr. 18 mm dąb sonoma trufle

3. Szafa na ubrania i rzeczy osobiste o wysokości 250 cm - 42 sztuki

Wymiary i opis:

- wysokość całkowita 250 cm

- szerokość całkowita 70 cm

- głębokość całkowita 60 cm

- szafa musi posiadać drzwi podwójne, zamawiający nie dopuszcza stosowanie drzwi pojedynczych.

- drzwi o wysokości 190 cm muszą być wyposażone przynajmniej w trzy zawiasy puszkowe typu Hettich lub równoważne, oraz odbojniki meblowe

- drzwi o wys. 190 cm muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 128 mm, natomiast drzwi o wys. 50 cm muszą posiadać uchwyt 
o rozstawie otworów mocujących 96mm

- uchwyty w drzwiach koloru chrom, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- szafa musi posiadać cokolik o wys. 10 cm zgodnie z poniższym rysunkiem.

- podział półek zgodnie z poniższym rysunkiem

- układ słojów pionowy

- Zamawiający dopuszcza podział szafy na dwie części 200 cm i 50 cm pod warunkiem zastosowania kołków drewnianych do połączenia obydwóch szaf podczas montażu

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty

- szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem, przytwierdzony do ściany

- szafa musi być wyposażona w 5 szt. wieszaków drewnianych oraz drążek metalowy do ich powieszenia

- kolor płyty 18 mm dąb sonoma trufle, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)

4. Szafa na ubrania i rzeczy osobiste o wys. 200 cm - 12 sztuk

Wymiary i opis:

- wysokość całkowita 200 cm

- szerokość całkowita 70 cm

- głębokość całkowita 60 cm

- szafa musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowanie drzwi pojedynczych.

- drzwi o wysokości 190 cm muszą być wyposażone przynajmniej w trzy zawiasy puszkowe oraz odbojniki meblowe

- drzwi o wys. 190 cm muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 128 mm

- uchwyty w drzwiach koloru chrom, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- szafa musi posiadać cokolik o wys. 10 cm zgodnie z poniższym rysunkiem

- podział półek zgodnie z poniższym rysunkiem

- układ słojów pionowy

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem przytwierdzony do ściany

- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty

- szafa musi być wyposażona w 5 szt. wieszaków drewnianych oraz drążek metalowy do ich powieszenia

- kolor płyty gr. 18 mm dąb sonoma trufle, tył HDF 3 mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)

5. Półka wisząca nad łóżkiem - 54 sztuki

Wymiary i opis:

- wysokość całkowita 30 cm

- długość całkowita 120 cm

- głębokość całkowita 30 cm

- półka musi być wyposażona w dwa wsporniki w kolorze chrom zgodnie 
z załączonym rysunkiem poniżej

- boczne elementy półki muszą być zaokrąglone zgodnie z rysunkiem poniżej

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty

- Zamawiający wskaże miejsce gdzie trzeba będzie zamontować półki 
w ściance G-K, pozostała część półek będzie montowana do ścian murowanych z cegły, proszę do mocowania półek zastosować odpowiednie kotwy chemiczne

- każda półka musi posiadać oznaczenie określające jej maksymalne obciążenie

- układ słojów pionowy (prostopadły do długości)

- kolor płyty (boki, tył, spód) gr. 18 mm dąb sonoma trufle,

6. Szafka wisząca nad biurkiem - 54 sztuki

Wymiary i opis:

- wysokość całkowita 50 cm

- szerokość całkowita 80 cm

- głębokość całkowita 40 cm

- szafa musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowania drzwi pojedynczych, szafka musi mieć zamontowane odbojniki meblowe, drzwi muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 96 mm

- uchwyty w drzwiach koloru chrom, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty

- Zamawiający wskaże miejsce gdzie trzeba będzie zamontować szafki 
w ściance G-K, pozostała część szafek będzie montowana do ścian murowanych z cegły, proszę do mocowania półek zastosować odpowiednie kotwy chemiczne

- układ słojów pionowy

- każda półka musi posiadać oznaczenie określające jej maksymalne obciążenie

- kolor płyty gr. 18 mm dąb sonoma trufle, tył HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)

- WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

1. Pomieszczenie socjalne - przyziemie

- wysokość całkowita z blatem:  85 cm

- szerokość całkowita: 60 cm

- długość całkowita: 231 cm

- przykładowe zestawienie szafek:

- szafka z trzema szufladami szer. 50 cm - 1 sztuka

- szafka zwykła z półką szer. 60 cm - 3 sztuki

- zestawienie szafek zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty

- do skręcania szafek proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K

- szafka musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowanie drzwi pojedynczych

- drzwi muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 96 mm, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- wszystkie krawędzie należy obrobić maszynowo okleiną pcv w kolorze płyty

- szafki muszą posiadać cokolik szer. 10 cm w kolorze frontów

- kolor korpusów, frontów i półek dąb sonoma trufle gr. 18mm, układ słojów poziomy, klasa higieniczności E1, tył płyta HDF 3 mm biała nabita na płytę

- kolor blatu roboczego Beton jasnoszary gr. 38mm, kl. higien. E1, pokryty laminatem gr. 0,6mm, obrzeża ABS 1.5mm, promień narożnika 1,5mm, płyta wewnętrzna Eurospan E1 P2.

- dla szafki z szufladami należy zastosować prowadnice typu Modern Box 
z hamulcem lub prowadnice o lepszych parametrach

- w zamontowanym blacie Wykonawca będzie musiał zamontować zlew Franke BTN 614 z ociekaczem i baterią oraz Umywalkę Koło Nova Pro 55 z baterią, (umywalkę, zlew i baterie dostarcza Zamawiający). Po stronie Wykonawcy  montaż ww. elementów w blacie oraz podłączenie wężyków i syfonów do zasilania i odpływu

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych wymiarów szafek, po dokonaniu ostatecznych obmiarów przez wyłonionego Wykonawcę

- Wykonawca dostarczy również 1 sztukę stolika kuchennego o wymiarach: szer./dł./wys. 80X80x75, z blatem grubości 24 mm (podwójna płyta MDF), kolor  dąb sonoma trufle, krawędzie obrobione maszynowo okleina PCV 
w kolorze płyty oraz z nogami w kolorze chrom z możliwością regulacji wysokości

- nogi stalowe muszą być połączone kształtownikiem pod blatem, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nóg przykręcanych pojedynczo do blatu, nogi muszą być wyposażone w stópki zapobiegające rysowaniu się podłóg

- wzór nóg stalowych do stolika zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- Wykonawca przedstawi wizualizację wszystkich szafek przed rozpoczęciem realizacji zadania

2. Pomieszczenie socjalne - parter

- wysokość całkowita z blatem:  85 cm

- szerokość całkowita: 60 cm

- długość całkowita: 497 cm

- przykładowe zestawienie szafek:

- szafka zwykła z półką szer. 80 cm - 5 sztuk

- zestawienie szafek zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty

- do skręcania szafek proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- szafka musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowanie drzwi pojedynczych

- drzwi muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 96 mm, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- wszystkie krawędzie należy obrobić maszynowo okleiną pcv w kolorze płyty

- szafki muszą posiadać cokolik szer. 10 cm w kolorze frontów

- kolor korpusów, frontów i półek dąb sonoma trufle gr 18mm, układ słojów, poziomy, klasa higieniczności E1, tył płyta HDF 3 mm biała nabita na płytę

- kolor blatu roboczego Beton jasnoszary gr. 38mm, kl. higien. E1, pokryty laminatem gr. 0,6 mm, obrzeża ABS 1.5mm, promień narożnika 1,5 mm, płyta wewnętrzna Eurospan E1 P2

- w zamontowanym blacie Wykonawca będzie musiał zamontować zlew Franke BTN 614 z ociekaczem i baterią oraz Umywalkę Koło Nova Pro 55 z baterią, (umywalkę, zlew i baterie dostarcza Zamawiający); po stronie Wykonawcy montaż ww. elementów w blacie oraz podłączenie wężyków i syfonów do zasilania i odpływu

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych wymiarów szafek, po dokonaniu ostatecznych obmiarów przez wyłonionego Wykonawcę

- Wykonawca dostarczy również 3 sztuki stolika kuchennego o wymiarach: szer./dł./wys. 80X80x75, z blatem grubości 24 mm (podwójna płyta MDF), kolor  dąb sonoma trufle, krawędzie obrobione maszynowo okleina PCV 
w kolorze płyty oraz z nogami w kolorze chrom z możliwością regulacji wysokości

- nogi stalowe muszą być połączone kształtownikiem pod blatem, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nóg przykręcanych pojedynczo do blatu, nogi muszą być wyposażone w stópki zapobiegające rysowaniu się podłóg

- wzór nóg stalowych do stolików zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- Wykonawca przedstawi wizualizację wszystkich szafek przed rozpoczęciem realizacji zadania

3. Pomieszczenie socjalne - 1 piętro

- wysokość całkowita 85 cm

- szerokość całkowita 60 cm

- głębokość całkowita 487 cm

- przykładowe zestawienie szafek:

- szafka zwykła z półką szer. 60cm - 1 sztuka

- szafka zwykła szer. 80cm - 4 sztuki

- zestawienie szafek zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty

- do skręcania szafek proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- szafka musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowania drzwi pojedynczych

- drzwi muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 96 mm, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- wszystkie krawędzie należy obrobić maszynowo okleiną pcv w kolorze płyty

- szafki muszą posiadać cokolik szer. 10 cm w kolorze frontów

- kolor korpusów, frontów i półek dąb sonoma trufle gr 18mm, układ słojów poziomy, klasa higieniczności E1, tył płyta HDF 3 mm biała nabita na płytę

- kolor blatu roboczego Beton jasnoszary gr. 38mm, kl. higien. E1, pokryty laminatem gr. 0,6 mm, obrzeża ABS 1.5 mm, promień narożnika 1,5 mm, płyta wewnętrzna Eurospan E1 P2.

- w zamontowanym blacie Wykonawca będzie musiał zamontować zlew Franke BTN 614 z ociekaczem i baterią oraz Umywalkę Koło Nova Pro 55 z baterią, (umywalkę, zlew i baterie dostarcza Zamawiający). Po stronie Wykonawcy jest jedynie montaż ww. elementów w blacie oraz podłączenie wężyków i syfonów do zasilania i odpływu

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych wymiarów szafek,  po dokonaniu ostatecznych obmiarów przez wyłonionego Wykonawcę

- Wykonawca dostarczy również 3 sztuki stolika kuchennego o wymiarach: szer./dł./wys. 80X80x75, z blatem grubości 24 mm (podwójna płyta MDF), kolor  dąb sonoma trufle, krawędzie obrobione maszynowo okleina PCV 
w kolorze płyty oraz z nogami w kolorze chrom z możliwością regulacji wysokości

- nogi stalowe muszą być połączone kształtownikiem pod blatem, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nóg przykręcanych pojedynczo do blatu, nogi muszą być wyposażone w stópki zapobiegające rysowaniu się podłóg

- wzór nóg stalowych do stolików zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- Wykonawca przedstawi wizualizację wszystkich szafek przed rozpoczęciem realizacji zadania

4. Pomieszczenie socjalne – 2 piętro

- wysokość całkowita 85 cm

- szerokość całkowita 60 cm

- głębokość całkowita 49 2cm

- przykładowe zestawienie szafek:

- szafka zwykła z półką szer. 60 cm - 1 sztuka

- szafka zwykła szer. 80 cm - 4 sztuki

- zestawienie szafek zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty

- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- szafa musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowania drzwi pojedynczych

- drzwi muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 96 mm, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- wszystkie krawędzie należy obrobić maszynowo okleiną pcv w kolorze płyty

- szafki muszą posiadać cokolik szer. 10 cm w kolorze frontów

- kolor korpusów, frontów i półek dąb sonoma trufle gr 18 mm, układ słojów poziomy, klasa higieniczności E1, tył płyta HDF 3 mm biała nabita na płytę

- kolor blatu roboczego Beton jasnoszary gr. 38mm, kl. higien. E1, pokryty laminatem gr. 0,6 mm, obrzeża ABS 1.5 mm, promień narożnika 1,5mm, płyta wewnętrzna Eurospan E1 P2

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych wymiarów szafek,  po dokonaniu ostatecznych obmiarów przez wyłonionego Wykonawcę

- w zamontowanym blacie Wykonawca będzie musiał zamontować zlew Franke BTN 614 z ociekaczem i baterią oraz Umywalkę Koło Nova Pro 55 z baterią, (umywalkę, zlew i baterie dostarcza Zamawiający). Po stronie Wykonawcy jest jedynie montaż ww. elementów w blacie oraz podłączenie wężyków i syfonów do zasilania i odpływu

- Wykonawca dostarczy również 3 sztuki stolika kuchennego o wymiarach: szer./dł./wys. 80X80x75, z blatem grubości 24 mm (podwójna płyta MDF), kolor  dąb sonoma trufle, krawędzie obrobione maszynowo okleina PCV 
w kolorze płyty oraz z nogami w kolorze chrom z możliwością regulacji wysokości

- nogi stalowe muszą być połączone kształtownikiem pod blatem, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nóg przykręcanych pojedynczo do blatu, nogi muszą być wyposażone w stópki zapobiegające rysowaniu się podłóg

- wzór nóg stalowych do stolików zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- Wykonawca przedstawi wizualizację wszystkich szafek przed rozpoczęciem realizacji zadania

5. Pomieszczenie socjalne – 3 piętro

- wysokość całkowita 85 cm

- długość całkowita 60 cm

- głębokość całkowita 435 cm

- przykładowe zestawienie szafek:

- szafka zwykła z półką szer. 80cm - 4 sztuki

- zestawienie szafek zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty

- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.

- szafa musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowanie drzwi pojedynczych

- drzwi muszą posiadać uchwyt o rozstawie otworów mocujących 96 mm, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty

- wszystkie krawędzie należy obrobić maszynowo okleiną pcv w kolorze płyty

- szafki muszą posiadać cokolik szer. 10cm w kolorze frontów

- kolor korpusów, frontów i półek dąb sonoma trufle gr 18 mm, układ słojów poziomy, klasa higieniczności E1, tył płyta HDF 3 mm biała nabita na płytę

- kolor blatu roboczego Beton jasnoszary gr. 38mm, kl. higien. E1, pokryty laminatem gr. 0,6 mm, obrzeża ABS 1.5mm, promień narożnika 1,5 mm, płyta wewnętrzna Eurospan E1 P2

- w zamontowanym blacie Wykonawca będzie musiał zamontować zlew Franke BTN 614 z ociekaczem i baterią oraz Umywalkę Koło Nova Pro 55 z baterią, (umywalkę, zlew i baterie dostarcza Zamawiający). Po stronie Wykonawcy jest jedynie montaż ww. elementów w blacie oraz podłączenie wężyków i syfonów do zasilania i odpływu

- Wykonawca dostarczy również 3 sztuki stolika kuchennego o wymiarach: szer./dł./wys. 80X80x75, z blatem grubości 24 mm (podwójna płyta MDF), kolor  dąb sonoma trufle, krawędzie obrobione maszynowo okleina PCV 
w kolorze płyty oraz z nogami w kolorze chrom z możliwością regulacji wysokości

- nogi stalowe muszą być połączone kształtownikiem pod blatem, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nóg przykręcanych pojedynczo do blatu, nogi muszą być wyposażone w stópki zapobiegające rysowaniu się podłóg

- wzór nóg stalowych do stolików zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty

- Wykonawca przedstawi wizualizację wszystkich szafek przed rozpoczęciem realizacji zadania