Bramki uchylne – automatyczna:

Informacje ogólne:

Bramka uchylna automatyczna jest urządzeniem dwukierunkowym wyposażonym w silnik elektryczny. Stosowana jest do przejść ewakuacyjnych, technicznych lub dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczona jest do pracy w warunkach wewnętrznych. W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana (możliwość swobodnego otwarcia ramienia bramki w obydwu kierunkach). Po otrzymaniu sygnału ppoż. ramię bramki otwiera się automatycznie w kierunku wyjścia. Urządzenie posiada sprawdzone rozwiązanie chroniące mechanizm bramki przed uszkodzeniem w przypadku próby nieautoryzowanego przejścia (pchnięcia zablokowanego ramienia).

Charakterystyka techniczna:

zasilanie prądem: 24 VDC

temp. składowania: od +5°C do +50°C

temp. pracy: od +5°C do +50°C

średnica korpusu bramki: 129 mm

max. długość ramienia: 900 mm

wysokość: 1008 mm

wykonanie: stal nierdzewna (obudowa i ramię bramki)

sygnalizator akustyczny

sygnały zwrotne – 8 wyjść programowalnych (300 mA) do sterowania płytą przekaźników:

 przekaźniki wejścia i wyjścia

 możliwość zaprogramowania najbardziej istotnych parametrów:

o stan otwarcia bramki

o rozpoczęcie ruchu ramienia (przez czas nastawny „t”)

o zakończenie ruchu ramienia (przez czas nastawny „t”)

o możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. syreny zewnętrznej)

komunikacja Ethernet jako opcja dodatkowa

sugerowane zasilanie sterownika 24 V

8 programowalnych wejść na bazie tranzystorów

 jednokrotne otwarcie wejścia (reagowanie urządzenia na zbocze narastające)

 stałe otwarcie wejścia (reagowanie urządzenia na stan)

 jednokrotne otwarcie wyjścia (reagowanie urządzenia na zbocze narastające)

 stałe otwarcie wyjścia (reagowanie urządzenia na stan)

 ustawienie urządzenia w stan ewakuacji

sterownik wyposażony w licznik zdarzeń dla wybranych wejść lub wyjść (np. obrotów ramienia – odczytywany przez serwis)

wyjście do bezpośredniego sterowania motorem DC 30 - 60W na podstawie sygnałów określających pozycję ramienia

sterowanie prędkością obrotową bramki w możliwym przedziale

diody świecące pokazujące stany na wyjściach i wejściach

sterowanie silnikiem w obie strony

programowanie parametrów za pomocą komputera w wykorzystaniem portu Ethernet

funkcje sterownika:

w przypadku odłączenia zasilania występuje możliwość swobodnego otwarcia ramienia bramki w obu kierunkach

regulacja czasu oczekiwania na przejście (czasu otwarcia ramienia)

korekcja ustawień położenia „0” ramienia bramki

możliwość otwarcia bramki o kreślony

Bramka  obrotowe niskie

Informacje ogólne:

bramka obrotowa wyposażona w mechanizm z systemem dwóch ramion umożliwiający udrożnienie przejścia, czyli takie ustawienie ramion, które pozwala na swobodne przejście. Może to nastąpić po otrzymaniu sygnału z centrali ppoż., pilota lub przycisku zbiciowo-ewakuacyjnego), powrót do trybu normalnego następuje automatycznie, dostęp do układu mechaniczno-elektrycznego zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych przez zastosowa-nie zamków na kluczyki, przygotowane miejsca do montażu czytników zbliżeniowych wewnątrz urządzenia zabezpieczone przed zakłóceniami, piktogram określający stan otwarcia/zamknięcia bramki (zielona strzałka/czerwony krzyżyk), przepustowość – ok. 15-20 osób/min.,

Charakterystyka techniczna:

pełna programowalność sygnałów sterujących zgodnie z wymaganiami klienta,

konfigurowalne sygnały zwrotne, osobne dla każdego kierunku ruchu,

wyjście alarmowe informujące o próbie forsowania przejścia (możliwość podłączenia np. kamery),

wyjście serwisowe sygnalizujące prawidłową pracę urządzenia lub awarię (np. zanik zasilania, przejście na zasilanie awa-ryjne itp.),

wejście kasujące impulsy otwarcia – natychmiastowa blokada impulsów otwarcia (np. konfiguracja z detektorem metali),

moduł zasilania awaryjnego (opcja dodatkowa) zapewniający ciągłą pracę – moduł 24VDC – eliminujący zbędne straty przy przetwarzaniu AC/DC/AC (jak w tradycyjnym UPS-ie) zamontowany bezpośrednio w urządzeniu,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym – sprzęgło cierne (przy dużym naporze na rotor znacznie ograniczo-na możliwość uszkodzenia mechanizmu),

układ odblokowywania mechanizmu bramki w przypadku działania pod napięciem może po otrzymaniu impulsu sterujące-go z urządzenia zewnętrznego odblokowywać ruch rotora na czas:

7s (+czas otwarcia),

12s (+czas otwarcia),

30s (+czas otwarcia),

nieograniczony - do momentu przejścia przez sekcję pojedynczej osoby,

zgodny z systemem biletowym,

odblokowany ruch rotora w obydwu kierunkach przypadku braku zasilania elektrycznego,

podwójne wejście sterujące oparte o optotranzystory,

sterowanie bezpotencjałowe lub potencjałowe 12÷24V,

zasilanie prądem: 24 VAC,

maks. pobór mocy: 80 VA,

temp. składowania: od -40°C do +50°C,

temp. pracy: od -20°C do +50°C,

szerokość urządzenia: 236 mm,

szerokość przejścia: 505 mm,

długość: 1087 mm,

wysokość: 1010 mm,

wykonanie: stal nierdzewna.